Система водоотведения

МКП «ВКХ» г. Сердобска

Предприятие МКП «ВКХ» г. Сердобска является специализированным предприятием по реализации услуг водоотведения, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами Пензенской области, иными нормативными актами Российской Федерации и Пензенской области, актами органов местного самоуправления г. Сердобска, а также Уставом предприятия.

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество.

Основными целями деятельности предприятия является:

-прием в канализационную сеть сточных вод и их очистка;

-строительство, реконструкция и техническое перевооружение канализационного хозяйства и его эксплуатация.

Сбор и транспортировка сточных вод осуществляется в основном самотечными канализационными линиями и частично напорными, протяженность которых составляет 62,8 км, диаметром от 100 до 700 мм.

По самотечным канализационным линиям стоки поступают  в приемные камеры Главной канализационной станции и КНС-2, КНС-3, КНС-4. От КНС-2, КНС-3, КНС-4 стоки по напорным трубопроводам канализации до самотечных линий и далее до приемной камеры ГКНС. Далее по напорной канализационной линии стоки подаются на биологические очистные сооружения канализации. После цикла биологической очистки сбрасываются самотеком в озеро Подборное и далее в р.Сердобу.

Профилактические промывки канализационных линий и промывки при аварийных ситуациях осуществляются водопроводной водой.